## Slide 1: Архівація та стиснення мультимедійної інформації
Лекция 6
Тема. Типові стандарти для роботи відео

## Slide 2: Зміст
Вступ
Основні поняття
Вимоги додатків до алгоритму
Вимоги до стиснення відео
Огляд стандартів стиснення

## Slide 3: Вступ
Стиснення відео (Video compression) - технологія цифрової компресії відеосигналу, що дозволяє скоротити кількість даних, які використовуються для подання відеопотоку.
Стиснення відео дозволяє ефективно зменшувати потік, необхідний для передачі відео по каналам радіомовлення, зменшувати місце, необхідне для зберігання даних на носії.
Зазвичай зараз використовуються методи стиснення відео із втратами.

## Slide 4: Вступ
кілька тисяч фотографій
10 годин музики
півгодини відео
Приклад: Відео 720х576 пікселів 25 кадрів в секунду в системі RGB і прогресивній розгортці потребуватиме потоку даних приблизно в 240 Мбіт/сек (тобто 1,8 Гб в хвилину). На DVD-ROM диск розміром 4,7 Гб увійде всього 2.5 хвилини.
Потрібно стиснення в 35 разів для запису 90 хвилинного фільму.
1-CD
Порівняння мультимедійних файлів:
Notes: 4

## Slide 5: Вступ
Відео інформація являє собою тривимірний масив кольорових пікселів.
При цьому два виміри - це горизонтальне та вертикальне розділення кадрів, а третій - часовий.
Кожен кадр таким чином є масивом пікселів із зображенням на даний момент часу.

## Slide 6: Вступ
Стиснення було б неможливим, якби кожен кадр був унікальний і розташування пікселів було повністю випадковим, але це не так.
Тому можна стискати, по-перше, саму картинку - наприклад, фотографія блакитного неба без сонця фактично зводиться до опису граничних точок і градієнта заливки.
По-друге, можна стискати схожі сусідні кадри.
У кінцевому рахунку, алгоритми стиснення картинок і відео схожі, якщо розглядати відео як тривимірне зображення з часом як третьої координатою.

## Slide 7: Надлишковість для відео (що можна стискати)
При стисненні відео використовується кілька типів надмірності:
  Когерентність областей зображення - мала зміна кольору зображення в сусідніх пікселях (властивість, яку використовують всі алгоритми стиснення зображень з втратами).
  Надмірність в колірних площинах - використовується велика важливість яскравості зображення для сприйняття.
  Подібність між кадрами - використання того факту, що на швидкості 25 кадрів в секунду, як правило, сусідні кадри змінюються незначно.

## Slide 8: Надлишковість для відео (що можна стискати)
При стисненні відео використовується наступна надмірність:
Просторова (використовується ДКП або Wavelet перетворення)
Часова (стискається міжкадрова різниця)
Колірного простору (RGB переводиться в YUV і колірні компоненти проріджуються)
Y=0.299R+0.587G+0,114B – яскравістна компонента
U= – 0.147R–0.289G+0,436B – кольорорізністна компонента
V=0.615R+0.515G+0,100B=0,877(R – Y) – кольорорізністна компонента
R = Y + 1.140V
G = Y – 0.395U – 0.581V
B = Y + 2.032U

## Slide 9: Просторова і часова надлишковість
Просторова надлишковість - колір більшості сусідніх точок однаковий.
Часова надлишковість - кадри дуже схожі
Сусідні кадри фільму (Термінатор-2)

## Slide 10: Міжкадрова різниця
Саме такі кадри (з урахуванням поправки на компенсацію руху) і стискає кодек.
Їх більше 99% в потоці. Амплітуди - малі, зображення практично однорідне.

## Slide 11: Основні поняття
Відеопотік характеризується роздільною здатністю, частотою кадрів і системою подання кольорів.
З телевізійних стандартів прийшли роздільні здатності 720х576 і 640х480, і частоти 25 (стандарти PAL або SECAM) і 30 (стандарт NTSC) кадрів в секунду.
Для низьких роздільних здатностей існують спеціальні назви CIF - Common Interchange Format, що дорівнює 352х288 і QCIF - Quartered Common Interchange Format, що дорівнює 176х144.
Оскільки CIF і QCIF орієнтовані на вкрай невеликі потоки, то з ними працюють на частотах від 5 до 30 кадрів в секунду.

## Slide 12: Роздільна здатність
Горизонтальна та вертикальна роздільні здатності вимірюються в пікселях.
PAL і SECAM, при частоті кадрів 50 Гц (одне поле, 225) - 720576 пікселів
NTSC, при частоті 60 Гц (одне поле, 229,97) -720480 пікселів.
Цифрове телебачення HDTV високої якості при частоті відновлення 60 Гц із прогресивною розгорткою - 19201080 (1920 пікселів на лінію та 1080 ліній).

## Slide 13: Швидкість відеопотоку (бітрейт)
VideoCD - 1 Мбіт/с
DVD - 5 Мбіт/с
HDTV - 10 Мбіт/с
Постійний бітрейт (constant bitrate, CBR)
Змінний бітрейт (variable bitrate, VBR).

## Slide 14: Вимоги додатків до алгоритму
Для алгоритмів стиснення відео характерні більшість тих же вимог додатків, які пред'являються до алгоритмів стиснення графіки, проте є і певна специфіка:
  Довільний доступ
  Швидкий пошук уперед/назад
  Показ кадрів фільму у зворотному напрямку
  Аудіовізуальна синхронізація
  Стійкість до помилок
  Час кодування/декодування
  Редагованість
  Масштабованість
  Невелика вартість апаратної реалізації

## Slide 15: Прохання уважно сприймати матеріал – в кінці буде завдання!

## Slide 16: Довільний доступ
Передбачає можливість знайти і показати будь-який кадр за обмежений час.
Забезпечується наявністю в потоці даних так званих точок входу - кадрів, стиснутих незалежно (тобто як звичайне статичне зображення).
Прийнятним часом пошуку довільного кадру вважається 0,5 секунди.

## Slide 17: Швидкий пошук уперед/назад
Передбачає швидкий показ кадрів, які не слідують один за одним у вихідному потоці.
Вимагає наявності додаткової інформації в потоці.
Ця можливість активно використовується різними програвачами.

## Slide 18: Показ кадрів фільму у зворотному напрямку
Достатньо рідко потрібний у додатках.
При жорстких обмеженнях на час показу чергового кадру виконання цієї вимоги може суттєво зменшити ступінь стиснення.

## Slide 19: Аудіовізуальна синхронізація
Найсерйозніша вимога.
Дані, необхідні для того, щоб домогтися синхронності аудіо та відео записів, істотно збільшують розмір фільму.
Для відеосистеми це означає, що, якщо ми не встигаємо дістати і показати у потрібний момент часу якийсь кадр, то ми повинні вміти коректно показати, наприклад, кадр, наступний за ним.
Якщо ми показуємо фільм без звуку, то можна дозволити собі трохи повільніший або швидший показ.

## Slide 20: Аудіовізуальна синхронізація
За часів порівняно недосконалого німого кіно кадри йшли настільки нерівномірно, наскільки нерівномірно крутив ручку камери оператор.
Показ без звуку фільму, знятого настільки недосконалими методами, сприймається нормально навіть за умови, що частота показуваних кадрів постійна (і герої фільму то пересуваються карикатурно швидко, то повільно).
Однак дивитися фільм (наприклад, бойовик), у якому відеосистема не встигає за звуком - стає мукою.

## Slide 21: Стійкість до помилок
Вимога, обумовлено тим, що більшість каналів зв'язку ненадійні.
Зіпсоване перешкодою зображення повинно швидко відновлюватися.
Вимога досить легко задовольняється необхідною кількістю незалежних кадрів в потоці.
При цьому також зменшується ступінь стиснення, так як на екрані 2-3 секунди (50-75 кадрів) може бути одне і й те саме зображення, але ми будемо змушені навантажувати потік незалежними кадрами.

## Slide 22: Час кодування/декодування
У багатьох системах (наприклад, відеотелефон) загальна затримка на кодування-передачу-декодування повинна складати не більше 150 мс.
Крім того, у додатках, де необхідне редагування, нормальна інтерактивна робота неможлива, якщо час реакції системи складає більше 1 секунди.

## Slide 23: Редагованість
Під редагованістю розуміється можливість змінювати всі кадри так само легко, як якщо б вони були записані незалежно.

## Slide 24: Масштабованість
Простота реалізації концепції «відео у вікні».
Ми повинні вміти швидко змінювати висоту і ширину зображення у пікселях.
Масштабування здатне породити неприємні ефекти у алгоритмах заснованих на ДКП (дискретному косинусному перетворенні).
Коректно реалізувати цю можливість для MPEG на даний момент можна, мабуть, лише при досить складних апаратних реалізаціях, тільки тоді алгоритми масштабування не будуть суттєво збільшувати час декодування.

## Slide 25: Масштабованість
Однак, масштабування досить легко здійснюється у фрактальних алгоритмах.
У них, навіть при збільшенні зображення у кілька разів, воно не розпадається на квадрати, тобто відсутній ефект «зернистості».
Якщо необхідно зменшувати зображення (що, хоч і рідко, але буває потрібно), то з таким завданням добре справляються алгоритми, засновані на wavelet перетворенні (наприклад, JPEG-2000).

## Slide 26: Невелика вартість апаратної реалізації
При розробці хоча б приблизно повинна оцінюватися та враховуватися кінцева вартість.
Якщо ця вартість велика, то навіть при використанні алгоритму у міжнародних стандартах, виробники будуть пропонувати свої, більш конкурентоспроможні, алгоритми і рішення.
На практиці ця вимога означає, що алгоритм повинен реалізовуватися невеликим набором мікросхем.

## Slide 27: Завдання (?)
Покажіть, що вимоги:
  довільного доступу,
  швидкого пошуку,
  показу у зворотному напрямку,
  аудіо-візуальної синхронізації і
  стійкості до помилок
суперечать умові високого ступеня стиснення потоку.

## Slide 28: Підказка до розв’язання завдання
Описані вимоги до алгоритму суперечливі.
Очевидно, що висока ступінь стиснення передбачає архівацію кожного наступного кадру з використанням попереднього.
У той же час вимоги на аудіовізуальну синхронізацію і довільний доступ до будь-якого кадру за обмежений час не дають можливості витягнути всі кадри у ланцюжок.
Проте, можна спробувати прийти до деякого компромісу.
Збалансована реалізація, що враховує систему суперечливих вимог, може досягатися на практиці за рахунок налаштувань компресора при стисненні конкретного фільму.

## Slide 29: Визначення вимог
Під процедурою визначення вимог, що пред'являються до алгоритму, розуміється з'ясування класів програмного і апаратного забезпечення, на які він орієнтований і, відповідно, вироблення вимог до нього.
Носії інформації, на які орієнтований алгоритм:
  CD-ROM (архаїзм)
  DVD-ROM (майже архаїзм)
  Перезаписувані оптичні диски (вузьке використання)
  Blu-ray Disc, BD
  Жорсткі диски
  Комп'ютерні мережі та хмарні сховища

## Slide 30: Визначення вимог
Програмне забезпечення, що використовує відео-компресію, можна поділити на дві групи - симетричне і асиметричне.
Асиметричні додатки висувають серйозні вимоги до декодера (як правило, за часом і пам'яттю), але для них байдужі витрати ресурсів при кодуванні.
Прикладом є різні мультимедійні енциклопедії, путівники, довідники, ігри і просто фільми.
При такій постановці завдання з'являється можливість застосувати складні алгоритми компресії, що дозволяють отримати більшу ступінь стиснення даних.

## Slide 31: Визначення вимог
Симетричні додатки висувають однаково жорсткі вимоги на час, пам'ять та інші ресурси, як при кодуванні, так і під час декодування.
Прикладами такого роду додатків можуть служити відеопошта, відеотелефон, відеоконференції, редагування і підготовка відеоматеріалів.

## Slide 32: Числові вимоги
На підставі аналізу результатів досліджень і прикладних проектів по стисненню зображень можна сформулювати основні вимоги (критерії оцінки ефективності) до алгоритмів стиснення зображень із втратами:
  малий час стиснення і розпакування (від 40 мс);
  високий коефіцієнт стиснення (до 150);
  висока якість відновленого (розпакованого) зображення (пікове відношення сигнал/перешкода від 24-26 дБ і більше, залежно від розв'язуваного прикладного завдання).

## Slide 33: Огляд стандартів
В 1988 р. у рамках Міжнародної організації з стандартизації (ISO) почала роботу група MPEG (Moving Pictures Experts Group) - група експертів в області цифрового відео (ISO-IEC/JTC1/SC2/WG11/MPEG). Група працювала в напрямках, які можна умовно назвати:
  MPEG Video - стиснення відеосигналу в потік зі швидкістю до 1.5 Мбіт/с,
  MPEG-Audio - стиснення звуку до 64, 128 або 192 Кбіт/с на канал і
  MPEG-System - синхронізація відео- і аудіо потоків.
33

## Slide 34
У вересні 1990 р. був представлений попередній стандарт кодування MPEG-1.
У січні 1992 р. робота над MPEG-1 була завершена й почата робота над MPEG-2, у завдання якого входив опис потоку даних зі швидкістю від 3 до 10 Мбіт/с [3].
Практично в той же час була почата робота над MPEG-3, що був призначений для опису потоків 20-40 Мбіт/с.
Однак незабаром з'ясувалося, що алгоритмічні рішення для MPEG-2 і MPEG-3 принципово близькі й можна безболісно розширити рамки MPEG-2 до потоків в 40 Мбіт/с.
У результаті робота над MPEG-3 була припинена.
1995 р - остаточно дороблений MPEG-2.
34

## Slide 35
MPEG-4 був задуманий як стандарт для роботи з наднизькими потоками. Однак у процесі досить довгої підготовки стандарт перетерпів революційні зміни, і зараз стиснення із низьким потоком входить у нього як складова частина, причому досить невелика за розміом.
Формат MPEG-4 сьогодні містить у собі такі речі, як синтез мови, рендеринг зображень і опису параметрів візуалізації обличя на стороні програми перегляду.
1996 р. - була почата розробка MPEG-7.
Motion-JPEG , Motion-JPEG 2000 - призначені для зручності обробки стиснутого відео.
35

## Slide 36: Базові технології стиснення відеоданих
36
Технологія стиснення відео в MPEG має два етапи:
  зменшення надмірності відеоінформації в часовому вимірі, що засноване на тому, що сусідні кадри, як правило, відрізняються несильно;
  стиснення окремих зображень.
Для того щоб задовольнити вимозі гнучкість алгоритму, вводяться 4 типи кадрів – I, P, B та DC.

## Slide 37: Базові технології стиснення відеоданих
І-кадри - кадри, стиснуті незалежно від інших кадрів (I-Intra pictures);
Р-кадри - стиснуті з використанням посилання на одне зображення (Р-Predicted);
В-кадри- стиснуті з використанням посилання на два зображення (В-Bidirection);
DC-кадри - незалежно стиснуті з великою втратою якості (використаються тільки при швидкому пошуку).
37

## Slide 38: Базові технології стиснення відеоданих
I-кадри забезпечують можливість довільного доступу до будь-якого кадру, будучи своєрідними вхідними точками у потік даних для декодера.
P-кадри використовують при архівації посилання на один I- або P-кадр, підвищуючи тим самим ступінь стиснення фільму у цілому.
B-кадри, використовуючи посилання на два кадри, які перебувають попереду і позаду, забезпечують максимальний рівень стиснення. Самі у якості посилання використовуватися не можуть.

## Slide 39: Порядок розпакування
IBBPBBPBBPBBIBBPBB
0**312645...,
де цифри - номери кадрів, а зірочкам відповідають або В-кадри з номерами -1 і -2, якщо ми перебуваємо в середині потоку, або порожні кадри (нічого), якщо ми на початку фільму.
Макроблок - це група із чотирьох сусідніх блоків у площині яркістної компоненти Y (матриця пікселів 16x16 елементів) і два відповідних їм по розташуванню блоку із площин кольоровості U і V.
39

## Slide 40: Загальна схема алгоритму
1. Підготовка макроблоків. Для кожного макроблоку визначається, яким чином він буде стиснутий.
В І-кадрах всі макроблоки стискаються незалежно.
У Р-кадрах блок або стискається незалежно, або являє собою різницю з одному з макроблоків у попередньому опорному кадрі, на який посилається Р-кадр.
2. Переведення макроблоку в колірний простір YUV. Одержання потрібної кількості матриць 88.
3. Для Р- і В-блоків обчислюється різниця з відповідним макроблоком в опорному кадрі.
4. ДКП
5. Квантування.
6. Зигзаг-сканування.
7. Групове кодування.
8. Кодування Хаффмана.
При декодуванні весь конвеєр повторюється для зворотних перетворень, починаючи з кінця.

## Slide 41: Використання векторів зсувів блоків

## Slide 42: Можливості з розпаралелювання
перетворення легко конвейєризуються.
У результаті ми одержуємо паралельно-конвеєрну схему обробки потоку відеоданих.
розпаралелювання обробки різних кадрів
архівуємо кадри відштовхуючись від попереднього, щоб не накопичувати помилки, одержувані ще при квантуванні.

## Slide 43: Шляхи підвищення ступеня стиснення
Зміна алгоритму стиснення I-кадрів - використовуються алгоритми, засновані на вейвлетах.
Зміна алгоритму стиснення без втрат -використання арифметичного стиснення.
Зміна алгоритму роботи з векторами зсуву блоків.
Застосування обробки коефіцієнтів.
Застосування обробки кадрів - виключення «блоковості».
Покращення алгоритмів масштабування зображень.
Застосування попередньої обробки відео.

## Slide 44: Стандарти стиснення відеоданих

## Slide 45: Motion-JPEG
Motion-JPEG (або M-JPEG) є найбільш простим алгоритмом стиснення відео.
У ньому кожен кадр стискається незалежно алгоритмом JPEG.
Цей прийом дає високу швидкість доступу до довільних кадрів, як в прямому, так і в зворотному порядку проходження.
Відповідно легко реалізуються плавні «перемотування» в обох напрямках, аудіо-візуальна синхронізація і, що найголовніше - редагування.

## Slide 46: Motion-JPEG
Типові операції JPEG зараз підтримуються на апаратному рівні більшістю відеокарт і даний формат дозволяє легко оперувати великими обсягами даних під час монтажу фільмів.
Незалежне стиснення окремих кадрів дозволяє накладати різні ефекти, не побоюючись, що взаємний вплив сусідніх кадрів внесе додаткові спотворення у фільм.

## Slide 47: Motion-JPEG
Характеристики Motion-JPEG:
Потік, роздільна здатність, стиснення: потік і роздільна здатність вільні, стиснення в 5-10 разів.
Плюси: забезпечує швидкий вільний доступ. Легко редагувати потік. Низька вартість апаратної реалізації.
Мінуси: порівняно низький ступінь стиснення.

## Slide 48: MPEG-1
Алгоритм MPEG-1 у цілому відповідає описаній вище загальній схемі побудови алгоритмів стиснення.
Характеристики MPEG-1:
Потік, роздільна здатність: 1.5 Мбіт/с, 352x240x30, 352x288x25.
Плюси: порівняно простий в апаратній реалізації, містить перетворення, підтримувані на апаратному рівні більшою кількістю відеокарт.
Мінуси: невисокий ступінь стиснення. Мала гнучкість формату.

## Slide 49: Н.261
Стандарт Н.261 специфікує кодування й декодування відеопотоку для передачі по каналу р*64 Кбіт/с, де р=1.. .30. В якості каналу може виступати, наприклад, кілька телефонних ліній.
Вхідний формат зображення – роздільна здатність CIF або QCIF у форматі YUV (CCIR 601), частота кадрів від 30 fps і нижче. Використовується зменшення розрізнення у в 2 рази для компонентів кольоровості.

## Slide 50
два типи кадрів:
INTRA - стислі незалежно (відповідають I-кадрам) і
INTER - стислі з посиланням на попередній кадр (відповідають Р-кадрам).
Стиск в INTRA-кадрах здійснюється за схемою стиску окремого зображення.
В INTER-кадрах виробляється аналогічний стиск різниці кожного переданого макроблоку з "найбільш схожим" макроблоком з попереднього кадру (компенсація руху).

## Slide 51
Стандарт вимагає, щоб INTRA-кадри зустрічалися в потоці не рідше чим через кожні 132 INTER-кадру (щоб не накопичувалася погрішність кодування й була можливість відновитися у випадку помилки в потоці).
Ступінь стиску залежить в основному від методу знаходження "схожих" макроблоків у попередньому кадрі, алгоритму рішення, чи передавати конкретний макроблок, вибору способу кодування кожного макроблоку (INTER/INTRA) і вибору коефіцієнтів квантування результатів ДКП.

## Slide 52: Характеристики Н.261
Потік, роздільна здатність: р*64 Кбіт/с, р=1.. .30, CIF або QCIF.
Плюси: простий в апаратній реалізації.
Мінуси: невисокий ступінь стиснення. Обмеження на формат.

## Slide 53: Н.263
Даний стандарт є розширенням, доповненням і значним ускладненням Н.261.
Він містить "базовий" стандарт кодування, що практично не відрізняється за алгоритмами стиснення від Н.261, плюс багато опціональних розширень.

## Slide 54: Н.263
Найбільш важливі відмінності:
  Використання арифметичного кодування - дає можливість на 5-10 % підвищити ступінь стиснення.
  Можливість завдання векторів зсуву, що вказують за межі зображення. При цьому граничні пікселі використовуються для прогнозування пікселів поза зображенням. Даний прийом ускладнює алгоритм декодування, але дозволяє значно поліпшити зображення при різкій зміні плану сцени.
  Можливість завдання вектора зсуву для кожного блоку 8x8 у макроблоці, що в ряді випадків істотно збільшує стиснення і знижує блоковість зображення.

## Slide 55: Н.263
Найбільш важливі відмінності (продовження):
  Поява В-кадрів, які дозволяють збільшити ступінь стиснення, за рахунок ускладнення й збільшення часу роботи декодера.
  Підтримка великої кількості форматів вхідних відеоданих: sub-QCIF, QCIF, CIF, 4CIF, 16CIF. Основна відмінність від більш універсальних форматів полягає в адаптації для декількох фіксованих роздільних здатностей, що дозволяє робити менш універсальні, але більш швидкі процедури обробки кадрів. Побудований у такий спосіб декодер працює трохи швидше.

## Slide 56: Характеристики Н.263
Потік: 0,04 -20 Мбіт/с,
Формати: sub-QCIF, QCIF, CIF, 4CIF,16CIF
Плюси: алгоритм Н. 263, так само як Н. 261, допускає швидку апаратну реалізацію, однак при цьому дозволяє домогтися більшого ступеня стиснення при тій же якості. Підтримує стиснення звуку.
Мінуси: по кількості закладених ідей перебуває між MPEG-2і MPEG-4.

## Slide 57: MPEG-2
Проводить стиснення оцифрованого відео для потоків даних від 3 до 10 Мбіт/с.
Запозичений від формату CCIR-601. CCIR-601, являє собою стандарт цифрового відео з розміром переданого зображення 720x486 при 60 напівкадрах у секунду. Рядки зображення передаються із чергуванням, і два напівкадри становлять кадр.

## Slide 58: можливості щодо збільшення потоку даних
Тривіальне рішення - працювати з кадрами 720x486 при 30 кадрах у секунду, як зі звичайним відео.
Цей шлях приводить до неприємних ефектів при швидкому русі об'єктів на екрані. Між двома вихідними напівкадрами 720x243 зсуви стають помітними, а тому що наш кадр формується з вихідних напівкадрів через рядок, то при стиску відбувається розмивання об'єкта, що рухається.
Застосування "деінтерлейсінга" (deinterlacing - видалення чергування рядків).

## Slide 59
одержуємо візуально більше якісне зображення, але трохи більше тривалу передобробку перед стиском.
Іншим рішенням є архівація парних і непарних кадрів у потоці CCIR-601 незалежно. При цьому ми, звичайно, позбудемося від артефактів, що виникають при швидкому русі об'єктів, але істотно зменшимо ступінь стиску, тому що не будемо використати найважливішої речі - надмірності між сусідніми кадрами, що дуже велика.

## Slide 60: Характеристики MPEG-2
Потік: 3-15 Мбіт/с,
Роздільна здатність: універсальна.
Плюси: підтримка досить серйозних звукових стандартів DolbyDigital S.I, DTS, висока універсальність, порівняльна простота апаратної реалізації.
Мінуси: недостатня на сьогодні ступінь стиснення, недостатня гнучкість.

## Slide 61: MPEG-4
MPEG-4 кардинально відрізняється від прийнятих раніше стандартів.
Розглянемо найбільш цікаві та корисні нововведення :
  Розрахунок тривимірних сцен і робота із синтетичними об'єктами.
  Об'єктно-орієнтована робота з потоком даних.
  Застосування мови BIFS в потоку "C++ подібного" двійкового коду.
  Активна глядацька позиція.
  Синтезатор осіб і фігур.
  Поліпшені алгоритми стиснення відео.
  Підтримка профілів на рівні стандарту.

## Slide 62: Розрахунок тривимірних сцен і робота із синтетичними об'єктами
До складу декодера MPEG-4 як складова частина входить блок візуалізації тривимірних об'єктів (Animation Framework eXtension - AFX - то, що називають даними для тривимірного двигуна).
Відомо, скільки проблем доставляють титри і взагалі будь-які накладені поверх фільму об'єкти (логотипи, заставки і т.п.). Якщо добре виглядає основний план - будуть зіпсовані накладені об'єкти, якщо добре виглядають вони - буде низькою загальна ступінь стиснення.
В MPEG-4 пропонується вирішити проблему кардинально. Накладені об'єкти розраховуються окремо і накладаються потім. Крім того, можна використовувати відеопотік навіть як текстуру, що накладається на поверхні розрахованих об'єктів.

## Slide 63: Розрахунок тривимірних сцен і робота із синтетичними об'єктами
Така гнучка робота з тривимірними об'єктами дозволяє істотно підняти ступінь стиснення при помітно кращій якості зображення.
Більш того - ніхто не заважає робити відеоролики взагалі без живого відео, а складати тільки з розрахованих (синтетичних) об'єктів.
Розмір їх опису буде в рази менше, ніж розмір аналогічних фільмів, стиснутих просто як потік кадрів.

## Slide 64: Розрахунок тривимірних сцен і робота із синтетичними об'єктами
Окремо в стандарті передбачена робота зі «спрайтами» - статичними зображеннями, що накладаються на кадр.
При цьому розмір спрайту може бути як зовсім маленьким (логотип каналу в куточку екрана), так і перевищувати розмір кадру і «прокручуватися» (тобто в якості «спрайту» може бути заданий фон, а невеликі відео-об'єкти, наприклад, голову диктора, будуть на нього накладати).
Це дає значну гнучкість при створенні MPEG-4 фільмів і дозволяє помітно зменшити обсяг кодованої інформації.

## Slide 65: Об'єктно-орієнтована робота з потоком даних
Тепер робота з потоком даних стає об'єктно-орієнтованою.
При цьому дані можуть бути живим відео, звуковими даними, синтетичними об'єктами і т.д.
З них створюються сцени, цими сценами можна управляти.
Для простих користувачів при цьому мало що зміниться, однак для програмістів об'єктне середовище означає кардинальне спрощення роботи з виникаючими складними структурами.

## Slide 66: Застосування мови BIFS в потоку "C++ подібного" двійкового коду
За допомогою спеціалізованої мови для двійкового кодування сцен (Binary format for scenes, BIFS) в потік додаються описи об'єктів, класів об'єктів і сцен.
Також на ній можна змінювати координати, розміри, властивості, поведінку і реакцію об'єктів на дії користувача.
Свого часу Flash був названий революцією 2D графіки в Інтернеті.
Аналогічний прорив в області відео робить MPEG-4.

## Slide 67: Активна глядацька позиція
Як було відмічено вище, BIFS дозволяє задавати реакцію об'єктів сцени на дії користувача.
Потенційно можливе видалення, додавання або переміщення об'єктів, введення команд з клавіатури. Подієва модель запозичена з мови моделювання віртуальної реальності VRML. Для тих, хто грав в написані на VRML ігри, очевидно, що в MPEG-4 буде абсолютно реально створювати «квест»-подібні (і не тільки) ігри.

## Slide 68: Активна глядацька позиція
Широкий простір відкривається для створення навчальних і розважальних програм.
Завантажуєте з Інтернету один файл, який відразу в собі містить все, що необхідно для невеликого курсу лекцій, причому ви можете прослухати його, бачачи розмовляючу голову викладача, або відключивши його, можете збільшити фрагменти («спрайт») з матеріалами. А в кінці - пройти короткий тест на розуміння предмета.
У стандарті передбачена обробка команд на стороні сервера, тобто програма-переглядач може відіслати дані на сервер і отримати звідти оцінку. Відмінність від попередніх стандартів революційне.

## Slide 69: Синтезатор осіб і фігур
У стандарт закладений інтерфейс до модуля синтезу осіб і фігур.
Наприклад, у файлі зберігаються ключові дані про профіль особи і текстури особи, а при записі фільму зберігаються тільки коефіцієнти зміни форми.
Для передач типу новин, цей прийом дозволяє в десятки разів скоротити розмір файлу при чудовій якості.
Окрім синтезу осіб в стандарт MPEG-4 також закладені алгоритми синтезу звуків, і навіть мови.

## Slide 70: Поліпшені алгоритми стиснення відео
У стандарті передбачені блоки, що відповідають за потоки 4,8-65 Кбіт/с з прогресивною розгорткою і великі потоки з підтримкою черезрядковості.
Для передачі по ненадійним каналам можливе використання перешкодостійких методів кодування (за рахунок незначного збільшення обсягу переданих даних різко знижується ймовірність спотворення зображення).

## Slide 71: Поліпшені алгоритми стиснення відео
При передачі відео з одночасним переглядом закладена можливість огрубити зображення, якщо декодер через обмеження каналу зв'язку не встигає отримати всю інформацію.
Всього в стандарт закладено 3 рівня деталізації.
Ця можливість дозволить легко адаптувати алгоритм для трансляцій відео по мережі.

## Slide 72: Підтримка профілів на рівні стандарту
Реалізація всіх можливостей стандарту перетворює декодер в дуже складну і велику конструкцію.
При цьому далеко не для всіх додатків необхідні якісь складні специфічні функції (наприклад, синтез мови).
Творці стандарту вчинили просто: вони обумовили набори профілів, кожен з яких включає в себе набір обов'язкових функцій.
Якщо у фільмі записано, що йому для програвання необхідний такий-то профіль і декодер цей профіль підтримує, то стандарт гарантує, що фільм буде програний правильно.

## Slide 73: Характеристики MPEG-4
Потік: 0,0048-20 Мбіт/с,
Роздільна здатність: підтримуються всі основні стандарти відеопотоків.
Плюси: підтримка досить прогресивних звукових стандартів, високий ступінь універсальності, підтримка нових технологій (різні види синтезу звуку й зображення).
Мінуси: висока складність реалізації.

## Slide 74
Назва | Роки | Розд. здатність і потік | Аудіо | Застосування
MPEG-1 | 1992 | 352x240x30, 352x288x25, 1.5 Мбіт/с | MPEG-1 LayerII | VideoCD першого покоління
Н.261 | 1993 | 352x288x30, 176x144x30, 0,04-2 Мбіт/с (р*64 Кбіт/с, де р від 1 до 30) |  | Апаратно реалізовані кодеки, відеоконференції
MPEG-2 | 1995 | Універсальний, 3-15 Мбіт/с | MPEG-1 Layer II, Dolby Digital 5.1, DTS | DVD
Н.263 | 1998 | sub-QCIF, QCIF, CIF, 4CIF, 16CIF і налаштовані окремо | Підтримується | Апаратно реалізовані кодеки, відеотелефони, відеоконференції
MPEG-3 не прйинятий | 1993-1995 | Телебачення високої чіткості, 20-40 Мбіт/с |  | HDTV
MPEG-4 | 1999 | Універсальний, 0,0048-20 Мбіт/с | MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III, Dolby Digital 5.1, DTS | VideoCD другого покоління
Порівняння стандартів

## Slide 75: Які є питання?

## Slide 76: Дякую за увагу!